## Slide 1
FPGAを用いた二次元ゲーム機の
設計と実装
発表者：非公開
指導教員：非公開
Notes: 説明時間の目安：5秒
この題目で発表します。
出典：
補足説明：表紙は題目と発表者・指導教員の情報のみを示す。公開版は個人情報を伏せる。

## Slide 2
2
FPGAボードと研究の目的
2
既存の教育用CPUに描画機能を追加し、
ゲーム機としての拡張例を示す
FPGAボード：Nexys Video
黒い放熱器の下に
FPGAがある
チップと周囲の部品
FPGAチップ
a
b
y
AND回路の例
SDスロット
DDR3メモリ
HDMI OUT
この回路はコードで記述できる
module example(input logic a, b,
output logic y);
assign y = a & b;
endmodule
FPGAに任意の論理回路を実装し、周囲のSDカードやDDR3メモリを操作する
図 2
回路図とコードはAND回路の例。写真：Digilent。SDカードスロットは基板の裏面にある
Notes: 説明時間の目安：35秒
写真が、今回使うNexys VideoというFPGAボードです。中央の黒い放熱器の下にFPGAチップがあります。このチップには、目的に応じた論理回路を実装できます。右のAND回路もその例で、下のようなコードで記述します。チップの周囲には、SDカードスロットやDDR3メモリ、HDMI端子が物理的にあります。FPGA内にそれぞれを操作する回路を実装して使います。本研究では、既存の教育用CPUに描画機能を追加し、ゲーム機としての拡張例を示します。
出典：Harris, S. L. and Harris, D., Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition (2021), Chapter 7. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/ddcarv.html (DDCArv_Figures.zip). Chapters 2 and 4, combinational logic and HDL. Harris et al., RISC-V System-on-Chip Design, Chapters 7–13, 20, 22–23. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/rvsocd.html (RVSoCD_figs.zip). Chapter 23. Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. Digilent, Nexys Video product photograph: https://digilent.com/shop/nexys-video-amd-artix-7-fpga-trainer-board-for-multimedia-applications/ . Board identification: Nexys Video Reference Manual (2020), pp.3-4. Image copyright Digilent. Nexys Video Reference Manual (2020), pp.3–4: https://digilent.com/reference/_media/reference/programmable-logic/nexys-video/nexys-video_rm.pdf .
補足説明：写真の中央にある黒い部品は放熱器で、その下にFPGAがある。写真上の青枠と引出し線を、右側のFPGAチップの図に対応づける。SDカードスロットは基板の裏面にあり、この角度の写真では見えない。右側の部品配置は内外の関係を示す模式図で、写真の配置をそのまま写したものではない。FPGA内には枠で一括りにした抽象的な箱ではなく、ANDゲートと入出力の線を直接描く。aとbが両方1のときにyが1となり、SystemVerilogのassign y = a & b;がこの組合せ回路を表す。四行のコードは完全な小さなmoduleの例で、ゲーム機全体のコードではない。このAND回路だけでSDカードやDDR3を制御できるという意味ではなく、それぞれの装置に合った制御回路をFPGA内に実装する。チップから周辺部品へ延びる線は、部品間の物理的な接続をまとめた表記である。HDLはCPUがゲームプログラムのように実行するものではない。任意とはFPGAの素子数や配線、動作速度などの制約内で構成できることを指す。次の図ではチップ内を拡大し、CPUとFPGA内のメモリによる命令実行を説明する。学習者向けの拡張例を示すことが目的で、教育効果を学習実験で測定したという主張ではない。写真はDigilentの製品写真。

## Slide 3
3
lw：命令を読み、指定した値をレジスタへ入れる
3
lw x1, 8(x0) ： データの8番地の値を、x1へ読む
FPGAチップ
データメモリ
A
WD
RD
8番地
3
命令の32ビット
[31:20]
000000001000
[19:15]
00000
[14:12]
010
[11:7]
00001
[6:0]
0000011
D Q
clk
PC
0
命令メモリ
A
RD
0：lw x1,8(x0)
レジスタ
群
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
0
ALU
+
即値 8
8
3
x0の0 ＋ 命令中の8 ＝ 番地8 → 読んだ3をx1へ
図 3
命令メモリもデータメモリもFPGA内に置く説明用の構成。灰色の線はlwでは使わない
Notes: 説明時間の目安：60秒
ここからはFPGAチップの中を拡大します。CPUと二つのメモリをFPGA内に置いた構成で説明します。PCから現在の命令の番地が出ます。ここでは0とすると、命令メモリは0番地のlw x1, 8(x0)を出します。これは、常に0であるx0の値に8を足し、その番地の値をx1へ読む命令です。実際の命令は上の32ビットです。19から15ビットの00000がA1に入り、レジスタ群はx0の値0を出します。31から20ビットの000000001000は8で、これもALUへ入ります。ALUは0足す8で番地8を作ります。そこに3があれば、メモリから3が戻ります。11から7ビットの00001は書込み先x1を選び、3を保存します。
出典：Harris, S. L. and Harris, D., Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition (2021), Chapter 7. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/ddcarv.html (DDCArv_Figures.zip). Chapter 7, single-cycle load datapath. RISC-V unprivileged ISA, RV32I load instruction format.
補足説明：CPUの動きを説明するため、命令メモリとデータメモリをFPGA内部に置いた単純な構成を示す。外付けDDR3はここでは使わない。この構成を実機で試作・測定したという主張ではなく、現在のWally全体を表す図でもない。命令メモリの0番地には32ビット命令lw x1,8(x0)、データメモリの8番地には32ビット値3があるとする。命令メモリとデータメモリは別の記憶領域である。命令の格納先0とデータの読出し先8を区別する。命令の機械語は0x00802083。I形式の[31:20]=000000001000（即値8）、[19:15]=00000（rs1=x0）、[14:12]=010、[11:7]=00001（rd=x1）、[6:0]=0000011。A1は読出しレジスタ番号、RD1はそのレジスタの値であり、番号0と値0は役割が異なる。x0は読出すと常に0になる。A3は書込み先番号、WD3は書く値、WE3は書込許可を表す。lwではメモリへの書込みは行わず、読んだ値をレジスタへ書く。今回は正の即値8だけを使うため、即値の幅を広げる回路、命令を解読して許可信号を作る回路、PCの次の値を作る回路は図示しない。線が交差しても接続点として示していない場所ではつながらない。灰色の経路はこの命令で使用しない。

## Slide 4
4
バスと外付けDDR3メモリ
4
命令とデータの保存先を、FPGA内のメモリからDDR3へ広げる
FPGAボード / Nexys Video
チップ外の部品
FPGAチップ
SDカード
スロット
DDR3
8番地：3
HDMI OUT
バス
DDR
コントローラー
AMD提供（MIG）
命令の32ビット
[31:20]
000000001000
[19:15]
00000
[14:12]
010
[11:7]
00001
[6:0]
0000011
D Q
clk
PC
0
命令読出し
A
RD
0：lw x1,8(x0)
レジスタ
群
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
0
ALU
+
即値 8
8
3
命令
データ
DDR3との信号のやり取りは、AMD提供の回路に任せる
図 4
CPU側は番地・読み書きの要求・データを渡す。DDRコントローラーの内部は省略
Notes: 説明時間の目安：45秒
次に、ボード全体の図へ戻り、命令とデータの置き場所を外付けのDDR3へ広げます。CPUの命令読出し側とデータの読み書き側を、共通の経路であるバスへつなぎます。ただし、DDR3には専用の信号で読み書きする必要があります。そこでAMDが提供するDDRコントローラーを利用します。これはDDR3とのやり取りを担当する既存の回路です。CPU側から番地と読み書きの要求を渡し、必要なデータをやり取りします。PCの番地で命令を読むと、これまでと同じレジスタ群とALUで処理できます。先ほどのlwも、このバスを通してDDR3から値を読みます。
出典：Harris et al., RISC-V System-on-Chip Design, Chapters 7–13, 20, 22–23. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/rvsocd.html (RVSoCD_figs.zip). Chapters 9 and 23. Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. console/fpga/generator/ddr3-nexysvideo.tcl; console/config/rv64gc/config.vh.
補足説明：ここで初めてバスとAMD提供のDDRコントローラーを加える。前の図でFPGA内に置いた二つのメモリに代わり、命令とデータを外付けDDR3内の別の領域に置く構成を説明する。チップ内の図を縮めてボード全体を示す。PC、レジスタ群、ALUの相対的な位置と主要経路は保つ。「命令メモリ」の箱は「命令読出し」へ変更し、バスへ要求を出して応答を受け取る機能をまとめた箱とする。独立した命令ROMが実機にあるという意味ではない。命令の要求と戻りを別々の線でバスにつなぐ。DDRコントローラーはFPGA内、DDR3メモリチップはFPGA外にある。製品の生成スクリプトはAMD（旧Xilinx）のmig_7seriesを生成する。MIGはMemory Interface Generatorの略で、図の箱はそれで生成したメモリ制御回路を指す。既存の回路を利用するため、DDR3のコマンド、信号のタイミング、初期化やリフレッシュを内部でどう実現するかは、この発表では展開しない。接続にはメモリ種類、ピン、クロック、リセット、CPU側との信号規約などを合わせる必要がある。「内部を作り直さず利用する」ことと「接続条件を知らなくてよい」ことは異なる。バス側の変換と仲裁は図ではまとめる。実機の構成はIROM_SUPPORTED=0、DTIM_SUPPORTED=0、ICACHE_SUPPORTED=1、DCACHE_SUPPORTED=1であり、全命令が毎回DDR3への読出しを起こすわけではない。キャッシュ、番地変換や応答待ちの内部は省略する。図中の番地は説明用で、実機のDDR3領域は0x80000000から始まる。バスの線は複数の信号をまとめており、異なる信号を電気的に短絡する意味ではない。

## Slide 5
5
sw：PCを進め、レジスタの値をDDR3へ書く
5
0 → 4へPCを更新し、sw x1, 12(x0)を実行する
FPGAボード / Nexys Video
チップ外の部品
FPGAチップ
SDカード
スロット
DDR3
12番地：3
HDMI OUT
バス
DDR
コントローラー
AMD提供（MIG）
命令から取り出す内容
即値
12
A1
0
A2
1
操作
sw
D Q
clk
PC
4
命令読出し
A
RD
4：sw x1,12(x0)
+
4
PC + 4
レジスタ
群
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
0
ALU
+
即値 12
12
3
命令
データ
番地12と値3をバスへ渡し、DDRコントローラーが保存する
図 5
命令中の即値は一つの数で表示。上段は取り出す内容の図で、ビット配置は省略
Notes: 説明時間の目安：45秒
バスとDDR3をつないだ図に、PCへ4を足して戻す回路を加えます。前の命令の終了時に、PCは0から4へ進みます。次に、DDR3の4番地に置いたsw x1, 12(x0)を読みます。命令から取り出した番号0がA1に、番号1がA2に入り、x0の0とx1の3が出ます。ALUには0と命令中の12を入れ、書く番地12を作ります。一方、保存する3は、x1からALUを通らない別の線でバスへ送ります。DDRコントローラーがこの要求を処理し、DDR3の12番地に3を保存します。このように、番地を作る処理と、書く値を送る処理があります。
出典：Harris, S. L. and Harris, D., Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition (2021), Chapter 7. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/ddcarv.html (DDCArv_Figures.zip). Chapter 7, sequential PC update and store datapath.
補足説明：図はPC=4でswを実行している状態であり、加算器が用意する次の番地は4+4=8である。32ビットで分岐しない命令だけを例にする。図の上部は命令から取り出す内容を整理した表示で、実際の32ビット内の配置を示すものではない。即値12を一つの数として示し、ビット位置や取り出し方は展開しない。A1は基準値を読むレジスタ番号、A2は書く値を読むレジスタ番号である。swではレジスタへの書込みを許可せず、メモリへの書込みを許可する。命令とデータは前の図と同じくDDR3に置く。CPUは番地と書く値をバスへ渡し、DDRコントローラーがDDR3への書込みを処理する。PC、命令読出し、レジスタ群、ALU、バス、DDRコントローラーは前の図と同じ位置に置く。0・4・8・12は説明用の番地であり、製品のDDR3物理アドレス範囲をそのまま表すものではない。

## Slide 6
6
SDカードのプログラムを、CPUがDDR3へ移す
6
① 読出しを指示 ② CPUが受け取る ③ DDR3へ書く
FPGAボード / Nexys Video
チップ外の部品
FPGAチップ
SDカード
スロット
DDR3
命令・データ
HDMI OUT
バス
DDR
コントローラー
AMD提供（MIG）
SD制御
命令から取り出す内容
即値
数値
A1
番号
A2
番号
操作
lw/sw
D Q
clk
PC
番地
命令読出し
A
RD
DDR3から
命令を読む
+
4
PC + 4
レジスタ
群
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
値
ALU
+
即値
番地
値
コピーした命令を、前の図と同じ経路で読み、実行する
図 6
CPUが制御回路を操作して読み書きする。SDカードとDDR3を直接つなぐ線はない
Notes: 説明時間の目安：55秒
このバスに、SDカードの制御回路もつなぎます。電源を切っても残したいゲームプログラムはSDカードに保存しておきます。実行前に、CPUが読込み用のプログラムを動かします。まずSD制御回路の決められた番地へ書き込み、カードからの読み出しを指示します。制御回路がカードと通信し、データを受け取ります。次にCPUが受取り用の番地を読むと、そのデータがバスを通ってCPUのレジスタへ戻ります。続いて、その値をDDR3の番地へ書きます。この書込みもDDRコントローラーが処理します。これを繰り返すと、プログラムがDDR3へコピーされます。準備ができたら、実行する命令の番地をPCに入れます。以後は前のスライドの経路で、DDR3上の命令を読んで実行します。
出典：Harris et al., RISC-V System-on-Chip Design, Chapters 7–13, 20, 22–23. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/rvsocd.html (RVSoCD_figs.zip). Chapters 20 and 23. Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. console/src/uncore/spi_apb.sv; console/fpga/zsbl.
補足説明：読み出しを指示する書込み、受信した値の読出し、DDR3への保存をCPUの仕事として説明する。SDカードからDDR3へ直接転送する専用回路を新たに設けたという図ではない。製品のSPI制御回路では受信データの読出しレジスタを介してCPUが値を受け取る。カードとの通信、ブロック単位の処理、ファイルの解釈、バッファ間のコピーなどの詳細は省略する。受信した1バイトに対して実際に必ずlwを1回、swを1回使うという実装の断定ではなく、CPUの読出しと書込みによる移動をまとめている。最初の読込みを始める処理は起動用のプログラムが担い、CPUが空のDDR3からゲームを読み始めるという説明ではない。ゲームの開始番地へ制御を移す細部は省略し、準備とゲームの実行を分けて説明する。

## Slide 7
7
RasterIXを追加し、swで描画命令を渡す
7
sw x1, 0(x2) ： 描画用の番地Bへ、数値Dを書く
FPGAボード / Nexys Video
チップ外の部品
FPGAチップ
SDカード
スロット
DDR3
命令・データ
HDMI OUT
バス
DDR
コントローラー
AMD提供（MIG）
SD制御
RasterIX
命令から取り出す内容
即値
0
A1
2
A2
1
操作
sw
D Q
clk
PC
番地
命令読出し
A
RD
DDR3から
命令を読む
+
4
PC + 4
レジスタ
群
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
B
ALU
+
即値 0
B
D
x2のB ＋ 即値0 ＝ 番地B ／ x1から送る値はD
図 7
CPUのsw命令と送る描画データDは別のもの。送信用の接続回路はRasterIXの箱に含む
Notes: 説明時間の目安：40秒
ここへ、本研究で描画用の接続回路とRasterIXを加えました。描画用の窓口にも番地を割り当てるので、先ほどのswで操作できます。例えばx2に窓口の番地B、x1に送りたい数値Dを用意します。sw x1, 0(x2)では、ALUがB足す0で番地Bを作り、x1のDを別の線で送ります。番地Bの相手はDDR3ではなく描画用の窓口なので、DをRasterIXへ渡します。描画用ソフトウェアが用意した数値列をこのように送ります。CPUが実行するsw命令と、データとして送る描画命令は別のものです。
出典：Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. console/examples/rasterix/WallyBusConnector.hpp; console/fpga/src/rasterix_apb.sv.
補足説明：既存CPUと公式RasterIXを利用し、その間の接続を設計した。上部には即値0、基準値を読む番号2、書く値を読む番号1を、取り出した内容として並べる。実際の機械語のビット配置は示さない。x2とx1への値の準備は省略し、レジスタ割当ては説明用とする。BはCPUから見た窓口の番地で、物理アドレスと必ず同じ値とは限らない。Dは描画命令の数値列の一語であり、RISC-V命令のswの機械語ではない。OpenGLの1回の呼出しがそのまま1回のswに対応するという意味でもない。接続回路の内部の規約や時刻合わせは一つの箱にまとめる。前の図のCPUとバスの位置を保ち、RasterIXを加える。RasterIXによる画像の保存と表示回路を次の図で加える。描画命令の送信用アダプタはRasterIXの箱にまとめる。

## Slide 8
8
画像をDDR3へ保存し、HDMI端子へ出力する
8
RasterIXが画像を作り、表示回路がその画像を出す
FPGAボード / Nexys Video
チップ外の部品
FPGAチップ
SDカード
スロット
DDR3
命令・画像
HDMI OUT
バス
DDR
コントローラー
AMD提供（MIG）
SD制御
RasterIX
表示回路
命令から取り出す内容
即値
数値
A1
番号
A2
番号
操作
lw/sw
D Q
clk
PC
番地
命令読出し
A
RD
DDR3から
命令を読む
+
4
PC + 4
レジスタ
群
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
値
ALU
+
即値
番地
値
画素を保存
画素を読む
CPU：ゲームの処理 RasterIX：描画 表示回路：映像出力
図 8
描画と表示のメモリアクセスもDDRコントローラーを通る。画素は画面を作る点
Notes: 説明時間の目安：30秒
RasterIXは描画命令に従って、画面の各点の色を求めます。この一つひとつの点が画素です。作った画像は、DDRコントローラーを通して、DDR3の画像用の領域へ保存します。表示回路もこのコントローラーを通して画素の色を順に読み、画面に表示するためのタイミングに合わせてHDMI端子へ出します。CPUはゲームの処理と描画命令の送信、RasterIXは画像の作成、表示回路は画像の出力を担当します。
出典：Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. console/fpga/src/rasterixdisplay.sv; console/fpga/generator/rasterixmem.tcl; console/addins/rasterix/rtl/RasterIX/RasterIX_IF.v.
補足説明：同じボード図の中で、RasterIXのメモリへの書込み経路と、表示回路による読出し経路を詳しく示す。RasterIX_IFは内部の作業領域で描画し、結果を外部メモリへ転送する。内部作業領域、テクスチャ読出し、表示画像の切替、メモリ仲裁や映像符号化の内部は省略する。画像用とプログラム用にはDDR3内の別の範囲を確保する。描画回路による書込みと表示回路への読出しの線は、いずれもDDRコントローラーへ接続する。DDR3へ直接つないだ線ではない。実装の共有インターコネクトや仲裁は線にまとめており、別々の出力を電気的に短絡するという意味ではない。表示回路は表示タイミングに従って読み出す。CPUの書込み1回ごとに画面全体を一回表示するものではない。

## Slide 9
9
接続した構成で、ブロック崩しを動かした
9
30秒の実機動画（クリックで再生）
640 × 480 画素
4条件で期待画像と一致
5分間の自動プレイ
別に30秒の映像を確認
現在は自動操作
画像・継続実行・映像を確認
CPU・描画・メモリ・表示をつなぎ、ゲーム画面を生成
残る課題：映像を受信できない場合の条件の特定
図 9
実験記録 E6。継続実行・画像比較・映像取得は別々の記録。現在は自動操作
Notes: 説明時間の目安：30秒
こちらが実機で取得した30秒の動画です。この構成で640掛ける480画素のブロック崩しが動きました。四つの条件で期待画像との一致を確認しました。さらに5分間の自動プレイを記録し、別の試行では30秒の映像を確認しました。現在は自動操作で、専用コントローラーの接続はこれからです。
出典：docs/thesis/再現資料/実験記録/E6/fresh-product/qualification/qualification.json; docs/thesis/再現資料/実験記録/E6/report/results/video/validation.json. Video: docs/thesis/再現資料/実験記録/E6/report/results/video/breakout-latest-30s.mp4 Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl.
補足説明：4条件は3種類の描画条件と再起動後の1条件。これらの条件で全画面を期待画像と比較した。5分の記録は300.011秒の自動プレイで、30秒の取得映像とは別試行。動画のフレーム数をゲームFPSとして用いていない。ゲームには描画負荷を軽減する実装を含むが、この案はその最適化の優劣を主張しない。録画の取得経路は実験環境であり、ゲーム機の公開構成と分けている。映像を受信できない場合の条件の特定は残っており、全ての表示機器での互換性を確認したわけではない。専用コントローラーは将来項目で未検証。動画はPowerPoint内へ埋め込み、スライドショー中に動画の領域をクリックして再生する。再生中に結果を説明する。音声はない。再生前は同じ試行の静止フレームを表示する。資料は既存実験E6の結果を示し、新たな実機計測を行ったという意味ではない。

## Slide 10
10
Wallyをゲーム機へ拡張する設計例を示した
10
本研究で設計・確認した接続
▸
番地の割当て
番地の比較で描画用の窓口を選ぶ
▸
描画への接続
CPUの書込みで描画命令を渡す
▸
実機での確認
ゲーム画面の生成と継続動作を確認
Wallyの拡張を学ぶ人が参照できる、
接続設計と実機での動作確認の例
次の段階：コントローラーを加え、手で操作する
CPU・RasterIXは既存回路を利用。学習効果そのものを実験したという主張ではない
Notes: 説明時間の目安：10秒
既存の読み書きの仕組みに接続回路を加え、描画命令を渡せるようにしました。Wallyを拡張する学習者に向けた設計例です。次は専用コントローラーで操作できることを確認します。
出典：Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. docs/thesis/再現資料/実験記録/E6/fresh-product/qualification/qualification.json; docs/thesis/再現資料/実験記録/E6/report/results/video/validation.json. Video: docs/thesis/再現資料/実験記録/E6/report/results/video/breakout-latest-30s.mp4
補足説明：学習者向けの拡張例としての利用を想定しているが、教育効果を学習実験で評価したわけではない。CPUやRasterIX本体を新たに設計したという主張ではなく、既存回路間をつなぐアダプタ、メモリ接続、切替制御とソフトウェア側の接続を実装した。専用コントローラーは未実装・未検証であり今後の項目。実機の結果は実験E6に基づく。

## Slide 11
11
質問用：詳細な全体のブロック図
11
DDR3
SD card
FPGA / fpgaTop
Artix-7
wallypipelinedsoc
uncore
adrdecs
Boot ROM
ahbapbbridge
AHB
APB
uart_apb
gpio_apb
spi_apb
SPI
CLINT / PLIC 等
ahbaxibridge
clkconverter
AXI shared fabric
DDR controller / MIG
wallypipelinedcore
20 MHz
ebu
AHB
ifu
ieu
lsu
PC
MMU
I-cache
bus I/F
+2 / +4
0
1
Next PC
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
controller
ResultSrcW
regfile
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
WE3
extend
D / E
0
1
0
1
0
1
0
1
PCE
comp
FlagsE
ALU
SrcAE
SrcBE
E / M
IEUAdrE
MMU
PAdrM
IEUResultM / IFResultW
WriteDataM
D-cache
ahbcacheinterface
MMIO
0
1
M / W
ReadDataW
0
1
…
resultmuxW
ResultW
hazard (Stall / Flush)
EXT_IO
rasterix_apb
命令
応答
非同期FIFO
RasterIX_IF
表示回路
表示先・完了
HDMI OUT
Notes: 説明時間の目安：0秒
RVSOCのパイプライン図を基にした全体図です。PC、レジスタ群、ALU、段間レジスタ、書戻しの経路を保ち、実機のメモリ接続と本研究の描画接続を付け加えています。質問に応じて関係する経路をたどります。
出典：Harris et al., RISC-V System-on-Chip Design, Chapters 7–13, 20, 22–23. Official figure source: https://pages.hmc.edu/harris/ddca/rvsocd.html (RVSoCD_figs.zip). Figure 7.11 (pipeline datapath), Figure 9.20 (uncore), Chapters 10–11 and 23. Product revision 261832d48832dd6e26c4971ab8893ce61200688b. console/fpga/src/fpgaTopNexysVideo.sv; console/fpga/src/rasterix.sv; console/fpga/src/rasterix_apb.sv; console/fpga/generator/axiscdc.tcl. console/src/wally/wallypipelinedcore.sv; console/src/uncore/uncore.sv; console/src/ieu/datapath.sv; console/src/ifu/ifu.sv; console/src/lsu/lsu.sv.
補足説明：RVSOC図7.11の配置と回路記号を基に、PCから命令読出し、レジスタ群、入力選択、ALU、メモリアクセス、書戻しへ進むデータパスを示す。Fetch、Decode、Execute、Memory、Writebackの位置関係、段間レジスタ、転送用MUX、下側を戻る書戻し経路を保つ。読める大きさを優先し、図7.11のすべての制御線や端子名をそのまま描き写してはいない。実機ではIROMとDTIMが無効のため、その箱を残さず、命令側をMMU・I-cache・バスI/F、データ側をMMU・D-cache・非キャッシュアクセス経路へ置き換える。命令側とデータ側の外部要求はebuからAHBへ出る。uncoreとAHB/APB変換を上部に加え、SPI、Boot ROMなどの既存周辺回路を示す。CPU側のDDR接続はAHB/AXI変換とclkconverterを通る。右側には共有AXI、MIG、rasterix_apb、命令用と応答用の非同期FIFO、RasterIX_IF、表示回路を加える。CPU、RasterIX、表示回路は共有AXIを介してDDR3へアクセスする。RasterIXと表示回路の間の線は表示先の通知と切替確認であり、画素そのものはDDR3を介して共有する。回路内部を展開しない箱も、単なる名前の一覧ではなく入力と出力の接続を示す。細長い白い箱はレジスタ、台形はMUX、切欠きのある記号はALUを表す。段間レジスタは複数の状態をまとめた表記であり、一本の線で全制御情報を短絡する意味ではない。図は全RTLと等価な回路図や物理配置図ではない。MMUとキャッシュ内部、ALUの個々の演算回路、CSR、FPU、MDU、予測、例外、全制御線、クロックとリセットの詳細は省略する。各々の内部は別の図で扱う。青い塗りは本編で説明した機能、青い枠は追加した描画接続を表す。